## Slide 1: Вертикальный стабилизатор
Токарев Георгий
Кулагин Сергей
Хасэгава Кай
23.05.2025

## Slide 2
Описание:
Данный проект представляет собой, устройство, цель которого компенсировать непредумышленные движения рук пользователя для повышения качества фото/видеосъёмки.
Цель проекта:
Спроектировать и изготовить вертикальный стабилизатор для работы с фотоаппаратом или видеокамерой при ручной съемке Задачи:
Выбрать необходимые материалы, приводы и другие компоненты
Разработать ПО
Спроектировать все элементы прототипа
Изготовить детали
Собрать прототип, провести испытания

## Slide 3: Идея/мотивация
На рынке нет потребительского стабилизатора оси Z

## Slide 4: Ход работы
При начальном планировании было решено использовать в качестве основного материала сталь в силу её прочности, однако при дальнейшей работе основные материалы были изменены на PLA/PETG пластик, т.к. пришлось использовать шаговый двигатель вместо приводов, что означает использование редукторов. Это кратно увеличивает сложность разработки и изготовления деталей из металла.

## Slide 5: Ход работы
При дальнейшей разработке была получена данная модель. PETG пластик использовался для шкивов, а корпус изготовлен из PLA пластика

## Slide 6: Компоненты
Шаговый двигатель NEMA2357HS
Драйвер шагового двигателя TB6600
Привод MG995
Ремни Chesbelt HTD 5M/3M
Акселерометр - гироскоп BMI160
Arduino pro micro 5V
Преобразователь напряжения LM25966 5V
Подшипники RS608

## Slide 7: Проектная команда
Токарев Георгий Б01-305 | Проектирование деталей проекта, работа с 3Д-принтерами, сборка проекта
Кулагин Сергей Б01-304 | Разработка ПО, пайка, сборка проекта
Хасэгава Кай Б01-301 | Работа с 3Д-принтерами, сборка проекта, введение телеграмм канала, составление отчетов и презентаций

## Slide 8: Проблемы проекта. Что следует улучшить
Большой размер и вес; Неудобная эргономика; На данный момент стабилизатор неудобно и тяжело держать на руках.
Большое трение в системе
Низкая скорость движения механизмов
Большой шум

## Slide 9: Ссылки
https://github.com/kaihaseg/Gimbal
https://t.me/Gimbal57